## Slide 1
RB-Y1 Calibration
-with camera & marker-
Notes: 타이틀 : Roboto 35 med
서브타이틀16pt – reg
‘© RAINBOW ROBOTICS Inc. All rights reserved.’ Roboto 8pt – reg 고정

## Slide 2: Calibration process
현재 실행가능 환경 : 리눅스/upc/윈도우
실행파일을 더블클릭하여 실행
  실행 후 config/result 폴더가 만들어짐

## Slide 3: Calibration process
Start 를 눌러 위자드 실행

## Slide 4: Calibration process
안내에 따라 정밀구동부 위에 카메라를 배치하는지, 전용 추가 브라켓을 사용하는지 확인
처음 캘리브레이션을 사용하는 경우, 가급적 calibrate camera intrinsics를 통해 내부 파라미터 보정

## Slide 5: Calibration process
가운데 파란 박스를 통해 체커보드를 촬영(capture frame)
파란박스를 참고하여 총 16장이 촬영되면 자동으로 계산
결과 확인 후 save parameters 클릭
이후 next 이동

## Slide 6: Calibration process
추가 브라켓을 사용하는 경우 yes를, 정밀구동부에 연결할 경우 no을 선택
Connect를 누르면 자동으로 로봇과 연동되며, 이후next를 눌러 다음 진행
만약 ip/port 항목이 192.168.30.1:50051 이 아닐 경우, 카메라가 연결되지 않았을 수 있으니 확인 후 프로그램 재실행

## Slide 7: Calibration process
안내에 따라 기존의 그리퍼를 해체하고, 키트에 있는 브라켓을 장착(분해메뉴얼은 링크를 제공)
그리퍼 해제 시 만일을 대비하여 그리퍼쪽 power를 off (빨간버튼 참고)

## Slide 8: Calibration process
카메라의 밝기를 조절(체크박스 해제 후 값을 줄이거나 늘려가며 밝기를 조절. 살짝 어두울 때까지 진행)
완료했습니다라는 체크박스 클릭 후 next 진행

## Slide 9: Calibration process
로봇을 zero position으로 보내기 위해 버튼 클릭 후 next가 활성화되면 다음으로 이동

## Slide 10: Calibration process
로봇의 티칭버튼을 눌러 SR,ELBOW를 회전.
완료 후 reset home offset 버튼을 누른 후 ok를 눌러 초기자세 세팅
만약 이미 세팅 후 다시 프로그램을 켰으면, skip step을 눌러 다음 진행
Set zero pose

## Slide 11: Calibration process
Start calibration버튼을 눌러 캘리브레이션 시작
상황 모니터링을 하고싶을 경우, open camera feed를 통해 카메라 화면 확인 가능
일반적으로 약 20분 소요

## Slide 12: Calibration process
보정값 계산이 완료되면, 안내메시지 확인 가능
Ok를 누르고 next 진행

## Slide 13: Calibration process
New offset zero / check pose 를 누르면 보정된 값을 적용한 로봇의 샘플자세 확인 가능
Rollback zero / check pose 를 누르면 이전 값의 샘플자세 확인가능
이후 결과에 따라 rollback joint / apply new offset을 눌러 이전값으로 되돌리거나 보정된 값을 적용 가능.
롤백을 할 경우 보정값 삭제
보정적용할 경우 롤백값 삭제